# Pracovní list pro žáky

| Elektrický obvod | 1.10 Elektrický proud. Elektrické napětí. |
| --- | --- |

# Fyzikální princip

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nabitých částic. Elektrický proud se označuje písmenem I. Jeho jednotkou je ampér (A).

Elektrické napětí  se označuje písmenem U. Jednotkou elektrického napětí je volt (V).

Elektrický proud měříme ampérmetrem  a napětí voltmetrem.

# Cíl

# Změřit proud procházející žárovkou. Změřit napětí na žárovce. Pozorovat, jak žárovka svítí při různých hodnotách proudu (účinky proudu).

# Pomůcky

LabQuest, voltmetr DVP-BTA, ampérmetr DCP-BTA, plochá baterie, reostat 100 Ω, žárovka 3,5 V / 0,3 A.

# Schéma

# Postup

- Připojíme  voltmetr DVP-BTA  k vstupu CH1 LabQuestu. Připojíme  ampérmetr DCP-BTA  k vstupu CH2 LabQuestu. Zapojíme obvod dle schéma.

- Zapneme LabQuest a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 20 s, Frekvence: 20 čtení/s. Dále zvolíme zobrazení grafu .

- V menu Graf nastavíme Ukázat graf – Graf 1. V menu graf na ose x zvolíme proud; Vlevo: 0; Vpravo: 0,6 A. Na ose y zvolíme Elektrické napětí a Spojovat body; Dole: 0 a Nahoře: 6 V. V menu Senzory zvolíme Vynulovat - Ampérmetr. Reostat 100 Ω nastavíme na min. hodnoty odporu (napětí).

- Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu.

- Reostatem 100 Ω pomalu (20 s) zvětšujeme proud (směrem k max.) až ho nastavíme do krajní polohy (max.). Hodnota proudu nesmí překročit 0,6 A. Zobrazuje se tzv. V-A charakteristika žárovky. Po vykreslení celého grafu zvolíme v menu Graf – Uložit měření.

- Opakujeme měření pro různé žárovky.

- Vyslovíme závěr (při jaké hodnotě proudu žárovka začíná svítit).

# Doplňující otázky

- Změř V-A charakteristiku pro rezistor 100 Ω a 50 Ω.