# Pracovní list pro žáky

| Elektrické pole | 1.11 Zdroje elektrického napětí |
| --- | --- |

# Fyzikální princip

Zdroje elektrického napětí jsou: elektrárny, galvanické články a akumulátory.

# Cíl

Změřit, jak se mění napětí při vybíjení (používání) zdroje – vybíjecí křivku.

# Pomůcky

LabQuest, držák baterie a rezistor, ampérmetr DCP-BTA, voltmetr VP-BTA, zdroj elektrického napětí – galvanický článek, akumulátor.

# Schéma

# Postup

- Připojíme ampérmetr DCP-BTA ke vstupu CH1 a voltmetr VP-BTA ke vstupu CH2 LabQuestu. Zapojíme obvod dle schéma.

- Zapneme LabQuest a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 12 h, Frekvence: 300 čtení/h. Dále zvolíme zobrazení grafu .

- V menu Senzory zvolíme Vynulovat (spínač je vypnutý).

- Sepneme spínač. Stiskneme tlačítko START  (měření) na LabQuestu.

- Když začne napětí klesat pod 1V zastavíme měření.

6.	Vyslovíme závěr.

# Doplňující otázky

- Vytvoř si jednoduchý galvanický článek z jablka (nebo citronu), železného hřebíku a měděného drátu podle obrázku. Změř voltmetrem závislost napětí v závislosti na čase (připoj rezistor 1000 Ω).

- Změř vybíjecí křivku pro různé zdroje. Urči kapacitu článku. Porovnej s jmenovitou kapacitou.

- Jaké výhody má elektrické napětí z baterií oproti napětí ze zásuvek? Jaké nevýhody naopak mají baterie?