Pracovní list pro žáky

| Elektrické vlastnosti látek | 1.8 Elektrický náboj |
| --- | --- |

# Fyzikální princip

Elektrický náboj Q je fyzikální veličina, která popisuje stav zelektrování těles. Jeho jednotkou je coulomb – značka C.  Náboj 1 C je jednotka velká. Při pokusech ve třídě pracujeme s náboji o velikostech desítek nC (nano coulombů). 1 nC je přibližně 6 000 000 000 elementárních elektrických nábojů (náboj elektronu,...). Existují dva druhy elektrického náboje: Kladný elektrický náboj (na skleněné tyči) a záporný elektrický náboj (na plastové tyči). Záporně nabité těleso má více elektronů než protonů. V kladně nabitém tělese převažují protony. K přesnému měření velikostí nábojů zelektrovaných těles slouží měřič náboje.

# Cíl

Změřit náboje různých zelektrovaných těles. Sledovat, jak se tento náboj mění při různých dějích nabíjení a vybíjení.

# Pomůcky

LabQuest, měřič náboje CRG-BTA, tělesa (plechovka na polystyrénu, kovové kuličky s papírky), kovové kuličky na izolovaném držadle, zdroj vysokého napětí k nabíjení těles.

# Schéma

# Postup

- Měřič náboje CRG-BTA zapojíme do konektoru CH 1 LabQuestu. Plechovku položíme na polystyrénovou desku a připojíme k ní kladnou krokosvorku měřiče náboje (stačí plechovku postavit na kovovou tyčinku připojenou ke krokosvorce). Zápornou svorku spojíme s uzemňovací zdířkou zdroje vn. Ke zdroji vn (ke kladné a záporné svorce 10 kV) připojíme dvě kovová tělesa s papírky. Zapneme zdroj vn (tělesa se nabíjejí). Na senzoru zvolíme rozsah +- 100 nC.

- Zapneme LabQuest.

- Tlačítkem na senzoru „vybijeme“ náboj (vynulujeme senzor).

- Postupně nabíjíme těleso (plechovku) kladně nebo záporně – dotykem ebonitové nebo skleněné tyče (třením nabité). Sledujeme jak se mění náboj. Stejné můžeme provádět pomocí umělohmotné slámky.

- Nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 120 s, Frekvence: 2 čtení/s. Zvolíme zobrazení Graf .

- Tlačítkem na senzoru „vybijeme“ náboj (vynulujeme senzor).

- Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu.

- Pomocí kuliček na izolovaném držadle přenášíme nejdříve kladný náboj z kladně nabitého tělesa. Sledujeme o kolik vzroste. Pak přenášíme záporný náboj. Sledujeme o kolik klesne kladný náboj (vzroste záporný náboj). Zkoušíme postupně pro tři průměry kuliček. Porovnáme výsledky.

- Při dalším měření propojíme nabíjené těleso (plechovku) s kladně (při dalším postupu záporně) nabitým tělesem pomocí ebonitové tyče, skleněné tyče. Sledujeme, zda roste nebo klesá náboj. Proč neroste (neklesá)?

- Při dalším měření propojíme nabíjené těleso (plechovku) s kladně (při dalším postupu záporně) nabitým tělesem pomocí dřevěné špejle průřezu 3×3 mm. Sledujeme, co se děje. V dalším postupu zkracujeme délku špejle. Sledujeme, jak se mění nabíjení. V dalším postupu použijeme špejli 9×9 mm. Jak se změní výsledek měření. Proč tomu tak je?

- Vyhodnotíme výsledky měření. Jak velké jsou náboje při pokusech (v coulombech, v elementárních nábojích).

# Doplňující otázky

- Pouze přibližujeme a vzdalujeme nabitou tyč (ebonitovou nebo skleněnou) k tělesu (plechovce) a sledujeme, jak se mění náboj. O jaký jev se jedná? Čím je způsoben?

- Plechovku připojíme ke zdroji kladného vn napětí (nabije se kladně). Měřič náboje připojíme ke kovové kuličce na izolovaném držáku. Zapneme měření a přejíždíme plynule v okolí svislé stěny plechovky (nedotýkáme se) přibližně ve stejné vzdálenosti. Sledujeme naměřené hodnoty. Co můžeme usoudit o rozložení náboje na povrchu plechovky?