# Pracovní list pro žáky

| Magnetismus | 1.9 Magnetická indukce, Magnetické pole |
| --- | --- |

# Fyzikální princip

Magnetickou indukcí nazýváme jev při kterém se tělesa s feromagnetickými vlastnostmi v blízkosti magnetu zmagnetují. Magnet vytváří ve svém okolí magnetické pole, které můžeme znázornit soustavou magnetických indukčních čar. Pomocí magnetky (malý magnet) můžeme „zmapovat“ magnetické pole – určit směr indukčních čar. Mnohem rychleji lze obrazec indukčních čar určit pomocí železných pilin.

Magnetické pole popisuje veličina magnetická indukce B. Měříme ji v jednotkách tesla (T). Magnetickou indukci měříme teslametrem. Zemské magnetické pole v ČR má magnetickou indukci 0,048 mT.

# Cíl

Pomocí teslametru změřit magnetickou indukci v okolí permanentního magnetu. Změřit magnetickou indukci magnetického pole Země.

# Pomůcky

LabQuest, teslametr MG-BTA, permanentní magnet.

# Schéma

# Postup

- Připojíme  teslametr MG-BTA ke vstupu CH1 LabQuestu. Na teslametru nastavíme rozsah 6,4 mT. Zapojíme obvod dle schéma.

- Zapneme LabQuest a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 10 s, Frekvence: 20 čtení/s. Dále zvolíme zobrazení Graf .

- Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu a pomalu rovnoměrně přibližujeme (asi 5 sekund) teslametr k severnímu pólu magnetu a potom pomalu vzdalujeme teslametr od severního pólu magnetu (asi 5 sekund).

- Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu a pomalu rovnoměrně přibližujeme (asi 5 sekund) teslametr k jižnímu pólu magnetu a potom pomalu vzdalujeme teslametr od jižního pólu magnetu (asi 5 sekund).

- Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu a pomalu rovnoměrně pohybujeme (asi 5 sekund) teslametrem kolmo k podélné ose magnetu k jižnímu pólu magnetu a potom k severnímu pólu magnetu (asi 5 sekund). Uložíme měření.

- Otevřeme nový soubor a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 10 s, Frekvence: 20 čtení/s. Dále zvolíme zobrazení Graf .

- Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu a pomalu ve vodorovné rovině otáčíme teslametrem v magnetickém poli Země. Pozorujeme, kde je maximum a kde je minimum (N a S magnetický pól). Z maximálních hodnot odečteme vodorovnou amplitudu magnetické indukce B Země.

- Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu a pomalu ve svislé rovině (N-S směr) otáčíme teslametrem v magnetickém poli Země. Pozorujeme, kde je maximum a kde je minimum. Maximální hodnota je hodnotou magnetické indukce B Země.

# Doplňující otázky

- Urči sklon indukční čáry magnetického pole u nás v ČR vzhledem k povrchu země.