# Pracovní list pro žáky

| SVĚTELNÉ JEVY | 2.13 STÍN A POLOSTÍN |
| --- | --- |

# Fyzikální princip

Stín je prostor za tělesem, do něhož neproniká světlo ze zdroje. Polostín je prostor za tělesem, do kterého proniká světlo pouze z části zdroje.

# Cíl

# Pomocí senzoru světla určit intenzitu osvětlení v oblasti stínu a polostínu.

# Pomůcky

LabQuest, žárovka 12 V/20 W, světelný senzor TILT-BTA nebo luxmetr LS-BTA, těleso.

# Schéma

# Postup

- Světelný senzor TILT-BTA zapojíme do konektoru CH 1 LabQuestu.

- Sestavíme měření dle schéma.

- Zapneme LabQuest.

- Nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 10 s, Frekvence: 10 čtení/s. Zvolíme zobrazení Graf .

- Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu. Senzorem světla TILT-BTA plynule pohybujeme nad oblastí stínu a polostínu z jedné strany na druhou (viz schéma, asi 10 s).

- Stiskneme tlačítko (ukončit měření). Soubor uložíme.

- Vyslovíme závěr – jaká intenzita osvětlení v jednotlivých oblastech.

# Doplňující otázky

- Měření opakujeme se dvěma zdroji světla

- Měření opakujeme s jiným tělesem (jiný tvar).