# Pracovní list pro žáky

| SVĚTELNÉ JEVY | 2.14 barvy světla |
| --- | --- |

# Fyzikální princip

Bílé světlo se při průchodu skleněným hranolem rozkládá na jednoduché barvy – vzniká tak spektrum.

Jsou v něm tyto barvy: fialová, indigová, modrá, zelená, žlutá, oranžová a červená.

# Cíl

# Pomocí spektrofotometru určit spektrum bílého světla (slunečního). Dále určit spektrum odraženého světla různých barevných papírů.

# Pomůcky

LabQuest, spektrofotometr SVIS-PL s optickým vláknem, různě barevné papíry.

# Schéma

# Postup

- Spektrofotometr SVIS-PL s optickým vláknem zapojíme do USB konektoru LabQuestu.

- Zapneme LabQuest.

- V menu Senzory – Změnit jednotky – USB Spektrometr zvolíme Intenzita.

- Zvolíme zobrazení Graf . Optické vlákno namíříme na nebe (ve dne).

- Stiskneme tlačítko START  (měření) na LabQuestu. Změříme emisní spektrum „bílého světla“.

Poznámka ke grafu: V naměřeném spektru se projevuje nedokonalost spektrometru – „zuby“ v grafu. Přesto je na naměřených hodnotách dobře vidět, že bílé světlo se skládá ze světla mnoha barev a v našem případě je spektrum spojité, tj. žádná složka viditelného světla zde nechybí.

- Uložíme graf – menu Graf – Uložit měření.

- Zopakujeme a ukládáme měření s tím, že těsně před optické vlákno vkládáme různě barevné papíry (tělesa).

- Vyslovíme závěr.

# Doplňující otázky

- Pomocí spektrofotometru změř spektra barev na monitoru. Vyslov závěr.