# Pracovní list pro žáky

| Síly a jejich vlastnosti | 2.4 II.Newtonův zákon |
| --- | --- |

# Fyzikální princip

Čím je větší síla F, tím jsou výraznější i změny rychlosti v pohybu tělesa. Čím je větší hmotnost m tělesa, tím jsou změny rychlosti v pohybu tělesa menší.

# Cíl

# Ověřit II. Newtonův zákon – zákon síly.

# Pomůcky

LabQuest, siloměr DFS-BTA, akcelerometr LGA-BTA, senzor polohy a pohybu MD-BTD, souprava pro mechaniku VDS.

# Schéma

# Postup

- Senzor polohy a pohybu MD-BTD zapojíme do konektoru DIG 1 LabQuestu. Na vozíček připojíme vlákno a na něj zavěsíme závaží o hmotnosti 10 g.

- Zapneme LabQuest.

- Nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 10 s, Frekvence: 20 čtení/s. Zvolíme zobrazení Graf .

- Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu. Pustíme vozíček. Zachytíme jej těsně před koncem vozíčkové dráhy. Měříme rychlost pohybu vozíčku.

- Měření opakujeme se závažím 20 g.

- Porovnáme oba grafy:

- Jak se vozíček pohybuje (druh pohybu)?

- Jaký má vliv velikost síly F na pohyb vozíčku?

- Na vozíček položíme závaží (500 g) – viz fotografie výše.

- Zopakujeme měření v bodech 1. až 6.

# Doplňující otázky

- Na vozíček připevni siloměr a akcelerometr. Změř, jak závisí změna rychlosti v (zrychlení) na velikost síly F. Nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 20 s, Frekvence: 20 čtení/s. Zvolíme zobrazení Graf . Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu. Taháme za siloměr tam a zpět (vozíček se pohybuje). Sledujeme, jak závisí změna rychlosti v (zrychlení) na velikost síly F.

2.	Provedeme stejné měření, ale na vozíček položíme závaží (500 g). Porovnáme obě měření.