Pracovní list pro žáky

| Kapaliny | 2.6 povrchové napětí |
| --- | --- |

Fyzikální princip

Fyzikální veličina, která popisuje vlastnosti povrchové blány, se nazývá povrchové napětí. Čím je povrchové napětí větší, tím snáze se na jeho povrchu mohou udržet různá tělesa. Hodnoty povrchového napětí lze nalézt v tabulkách. Povrchové napětí rtuti je 7× větší než povrchové napětí vody, které je 2× až 3× větší než povrchové napětí lihu či petroleje.

Cíl

Určit přibližně velikost povrchové síly Fp pro různé délky dřevěné špejle.

Pomůcky

LabQuest, siloměr DFS-BTA, dřevěná špejle, plochá nádoba s vodou, nit.

Schéma

Postup

- Siloměr DFS-BTA zapojíme do CH 1 LabQuestu.

- Zapneme LabQuest.

- Nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 10 s, Frekvence: 20 čtení/s. Zvolíme zobrazení Graf .

- Na siloměr zavěsíme špejli o délce 30 cm na niti (viz schéma). Špejli položíme na hladinu kapaliny (vody).

- Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu. Táhneme siloměrem špejli z povrchu kapaliny.

- Z grafu odečteme rozdíl maximální hodnoty síly (kdy dochází k odtržení špejle z povrchu kapaliny) a síly, kdy špejle visí na niti – viz obrázek.

- Vypočítáme poměr této síly a dvojnásobku délky špejle (délka okraje povrchové blány), což je hodnota povrchového napětí σ (N/m).

Doplňující otázky

1.	Provedeme měření pro jiné kapaliny (líh, ...).