Pracovní list pro žáky

| Zvukové jevy | 3.11 Rychlost zvuku ve vzduchu |
| --- | --- |

Fyzikální princip

Zvuk je podélné vlnění s frekvencí od 16 Hz do 20 kHz. Rychlost zvuku můžeme změřit přímou metodou tak, že změříme vzdálenost, kterou zvuk urazil a dobu, kterou mu to trvalo.

Cíl

Určit rychlost zvuku ve vzduchu při dané teplotě.

Pomůcky

LabQuest, dva mikrofony MCA-BTA, zdroj zvuku – dřevěné hůlky (hudební nástroj).

Schéma

Postup

- Do vstupů CH 1 a CH 2 LabQuestu připojíme dva mikrofony MCA-BTA.

- Mikrofony nastavíme dle schéma na jeden až dva metry od sebe. Změříme vzdálenost s =......m

- Zapneme LabQuest a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 0,03 s, Frekvence: 10000 čtení/s. Trigger nastavíme na Zapnuto ... je rostoucí přes 2,5. Dále zvolíme zobrazení grafu.

- Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu; měření neprobíhá; čeká na „spoušť“.

- U pravého mikrofonu ťukneme do dřevěných hůlek. Tím se zapne („spoušť“) měření a oba mikrofony zaznamenají zvuk. Levý mikrofon s určitým zpožděním, které odpovídá vzdálenosti obou mikrofonů a rychlosti zvuku.

- Na dotykové obrazovce si zvětšíme místo, kde začíná druhý zvuk – označíme perem a menu Graf - Zvětšit. Dále označíme co nejpřesněji místo, kde začíná druhý zpožděný zvuk; odečteme čas zpoždění t = ........ s.

- Vypočítáme rychlost zvuku v = s/t = ......../......... m(s-1.

- Měření můžeme několikrát opakovat pro jiné vzdálenosti.

Doplňující otázky

- Pokud stejné měření bude dělat více studentů, je potřeba se domluvit, aby nedošlo k vzájemnému rušení?

- Porovnej rychlost zvuku s tabulkovou hodnotou a s hodnotami v jiných látkách. Kde je největší?

- Vypočítej podle vzorce z tabulek, jaká je rychlost zvuku při dané teplotě vzduchu t =...........°C.

- Zkus se zamyslet nad průběhem grafů – jak se musí chvět zdroj zvuku?

- Zkus změřit rychlost zvuku pomocí odrazu. Návod:

K měření je použita odpadní trubka HTEM (délka 1 m, 2 m nebo 3 m; také je možné zakoupit více stejných metrových kusů, které je možno zasouvat do sebe). K ucpání trubky je možné koupit tzv. zátku, která se nasadí na konec trubky. Mikrofon je umístěn těsně u ústí trubky. K měření stačí pouze jeden mikrofon. K měření je potřeba stejné nastavení (včetně „spouště“).

- Měření zkus nejdříve bez odpadní trubky a potom s trubkou!

- Jakou vzdálenost musíš dosadit do vzorce?

- Zkus stejné měření, ale oddělej zátku. Zkus vysvětlit to, co jsi naměřil?

- Nyní můžeš zkusit i ohřát vzduch v trubce pomocí fénu nebo teplovzdušné pistole a teploměrem TMP-BTA měřit jeho teplotu. Jak se změní rychlost zvuku? Co to způsobilo?