| Vzorové řešení LABORATORNÍ ÚLOHY |
| --- |
| Název úlohy: 3.11 rychlost zvuku ve vzduchu |
| Teplota: 22 °C / 23,9 °C | Tlak: 1010 hPa / 1028 hPa | Vlhkost: 42% / 44% |

1. Graf závislosti akustického tlaku na čase – měření se dvěma mikrofony.

(a)  vzdálenost mikrofonů: 2,305 m

(b)  vzdálenost mikrofonů: 1,800 m

(c) vzdálenost mikrofonů: 1,500 m

(d)  vzdálenost mikrofonů: 1,000 m

2. Výpočet rychlosti zvuku ve vzduchu pro různé vzdálenosti dvou mikrofonů podle vzorce .

Teplota vzduchu v laboratoři: 22 °C

| 2,305 | 0,006730 | 342 |
| --- | --- | --- |
| 1,800 | 0,005300 | 340 |
| 1,500 | 0,004400 | 341 |
| 1,000 | 0,002900 | 345 |

3. Výpočet rychlosti zvuku ve vzduchu při teplotě v místnosti podle vzorce
    :

4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu s jedním mikrofonem pomocí odrazu v odpadní trubce.

Jakou vzdálenost je nutné dosadit do vzorce pro výpočet rychlosti zvuku?

a) uzavřená trubka

| 3,080 | 0,01786 | 345 |
| --- | --- | --- |

b) otevřená trubka

| 6,16 | 0.01805 | 341 |
| --- | --- | --- |

c) otevřená trubka + koleno, ohřátý vzduch: t = 46,5°C

| 6,34 | 0,01711 | 371 |
| --- | --- | --- |

Výpočet podle vzorce z bodu (3):

Vysvětlete, proč jste získali odlišnou hodnotu pro ohřátý vzduch:

# Text boxes

t = 22 °C ( v = 345 m/s

Do vzorce pro výpočet rychlosti zvuku  je třeba dosadit dvojnásobnou délku použité trubky, protože po odrazu na konci trubky se zvuk vrací zpět k mikrofonu.

v = 360 m/s

Pokud vzduch ohřejeme, získají částice vzduchu větší energii a začnou se pohybovat s větší rychlostí.

Navíc rozdíl mezi teoreticky vypočtenou rychlostí a naměřenou rychlostí zvuku ve vzduchu je způsoben několika faktory. Především měření teploty ohřátého vzduchu probíhalo v ústí trubky blízko mikrofonu a ohřívání vzduchu probíhalo na opačném konci, kde byla teplota mnohem větší než 46,5 °C. Z toho důvodu lze usuzovat, že experimentálně určená hodnota rychlosti zvuku ve vzduchu se více blíží reálné hodnotě.

0,006730 s

0,005300 s

0,004400 s

0,002900 s

0,01786 s

0,01805 s

trubka + koleno, teplota vzduchu 23,9 °C

trubka + koleno, teplota vzduchu 46,5 °C

0,01711 s