# Pracovní list pro žáky

| ELEKTRICKÝ PROUD | 3.19 Výkon elektrického proudu |
| --- | --- |

# Fyzikální princip

Výkon P elektrického proudu vypočítáme jako součin napětí na spotřebiči a proudu, který spotřebičem protéká P = U · I. U spotřebičů je správné označovat dodávaný výkon jako příkon P0. Například u žárovky je světelný výkon zlomkem elektrického příkonu.

# Cíl

# Pomocí wattmetru určit příkon některých spotřebičů. Změřit příkon v závislosti na čase u některých spotřebičů.

# Pomůcky

LabQuest, wattmetr WU-PRO-I, spotřebiče.

# Schéma

# Postup

- Wattmetr WU-PRO-I zapojíme do USB konektoru LabQuestu.

- Zapneme LabQuest.

- Nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 600 s, Frekvence: 1 čtení/s. Zvolíme zobrazení Graf . Připojíme spotřebič k wattmetru.

- Stiskneme tlačítko START  (měření) na LabQuestu.

- Po skončení měření (600 s) nebo po stisknutí tlačítka  (ukončit měření) uložíme soubor.

- Vyslovíme závěr.

# Doplňující otázky

- Zkus změřit příkon ledničky po dobu 24 hodin s teploměrem uvnitř. Vyslov závěr.

- Zkus změřit příkon mikrovlnné trouby při ohřevu potravin (vody – změř teplotu před začátkem a po skončení ohřívání). Vypočítej účinnost spotřebiče.

- Zkus změřit příkon elektrovarné konvice nebo indukčního vařiče s teploměrem. Vypočítej účinnost spotřebiče.