| PROTOKOL O LABORATORNÍ PRÁCI Z FYZIKY |
| --- |
| Název úlohy: 3.19 Výkon elektrického proudu |
| Jméno: Třída: Datum: | Podmínky měření: Teplota: Tlak: Vlhkost: |
| Spolupracovali: |  |

- Graf závislosti dodávaného výkonu (příkonu) na čase při ohřevu vody indukčním vařičem

2) Měření účinnosti indukčního vařiče při ohřevu vody

| Hmotnost vody - m | 0,7755 kg |
| --- | --- |
| Počáteční teplota vody - t0 | 30 °C |
| Výsledná teplota vody - t | 83,5 °C |
| Měrná tepelná kapacita vody - c | 4180 J(kg(K–1 |
| Výpočet tepla potřebného k ohřátí vody - Q (vzorec, výsledek) | Q = mc(t – t0) ( 173425 J |
| Příkon indukčního vařiče - P0 | 838 W |
| Doba ohřevu - t | 294 s |
| Výpočet celkové energie dodané spotřebiči během ohřívání - E (vzorec, výsledek) | E = P0t ( 236000 J spočítáno integrační metodou v programu Logger Pro |
| Výpočet účinnosti vařiče - ( (vzorec, výsledek) | ( = (Q / E)(100% ( 73% |

Doplňkové úlohy:

(a) Měření účinnosti rychlovarných konvic s příkony 2000 W a 2200 W při ohřevu vody

| Hmotnost vody - m | 1,686 kg | 1,589 kg |
| --- | --- | --- |
| Počáteční teplota vody - t0 | 25,2 °C | 28,2 °C |
| Výsledná teplota vody - t | 98,6 °C | 98,3 °C |
| Měrná tepelná kapacita vody - c | 4180 J(kg(K–1 | 4180 J(kg(K–1 |
| Výpočet tepla potřebného k ohřátí vody - Q | 517285 J | 465606 J |
| Příkon rychlovarné konvice - P0 | 1991 W jmenovitá hodnota 2000 W | 1971 W jmenovitá hodnota 2200 W |
| Doba ohřevu - t | 313 s | 318 s |
| Výpočet celkové energie dodané spotřebiči během ohřívání - E | 602100 J | 622500 J |
| Výpočet účinnosti konvice - ( | 86% | 75% |

rychlovarná konvice s příkonem 2000 W:

rychlovarná konvice s příkonem 2200 W:

(b) Měření příkonu ledničky po dobu 24 hodin s teploměrem uvnitř

Vysvětlete, proč příkon v ledničce klesá a stoupá?

Uveďte důvod nerovnoměrného poklesu a růstu teploty v ledničce.

| maximální příkon ledničky | průměrná spotřeba elektrické energie za 1 den v joulech | průměrná spotřeba elektrické energie za 1 den v kilowatthodinách |
| --- | --- | --- |
| přibližně 78 W | přibližně 2 136 000 J | přibližně 0,59 kW(h |

Grafický průběh příkonu ledničky a teploty uvnitř za dobu 24 hodin:

Grafický průběh příkonu ledničky a teploty uvnitř za dobu 2 hodin od začátku měření:

# Text boxes

Závěr:

Vařič byl nastaven na teplotu 100 °C. Jakmile soustava dosáhne nastavené teploty, vařič se automaticky vypne. Pro udržení nastavené teploty se indukční vařič v určitých intervalech zapíná a vypíná.

Průměrná hodnota příkonu se pohybuje kolem 850 W.

Vypočítáme-li obsah plochy pod křivkou grafu za určitý čas, získáme tak celkovou elektrickou energii, kterou vařič odebral za tuto dobu ze sítě pro svůj provoz.

Závěr:

Poznámka: Naměřené a vypočítané hodnoty jsou přibližné.

Uvnitř nádoby dochází při zahřívání k proudění teplé a chladné vody. To má za následek pozvolné zahřívání vody. Ačkoli voda ještě nemá teplotu např. 100 °C, indukční vařič se vypne a ještě dochází k postupnému zvyšování teploty. Při ohřívání část tepla přijme nádoba, v níž je voda. Jelikož byl k pokusu použit běžný kuchyňský hrnec, část předaného tepla unikla i do okolí.

Závěr:

Poznámka: Naměřené a vypočítané hodnoty jsou přibližné.

Z měření je patrné, že účinnost rychlovarné konvice je vyšší než účinnost indukčního vařiče. Indukční vařič má ovšem tu výhodu, že dokáže udržovat teplotu vody na určité nastavené hodnotě a tím šetří energii. Navíc je z měření zřejmé, že účinnost druhé konvice je menší než účinnost konvice první, ačkoli jmenovitý příkon druhé konvice je větší. Skutečný příkon druhé konvice byl však menší.

Lednička nepracuje nepřetržitě, ale v určitých intervalech se zapíná a vypíná, čímž je uvnitř zajištěn optimální stav pro chlazení. Pracuje obdobným způsobem jako indukční vařič, který také periodickým zapínáním a vypínáním udržuje přibližně stálou teplotu vody v nádobě.

Při zapnutí ledničky teplota vzduchu uvnitř pomalu klesá a při jejím vypnutí naopak teplota vzduchu stoupá. Uvnitř ledničky však dochází k proudění teplého a studeného vzduchu mezi chladící jednotkou a okolím, což má za následek nerovnoměrný růst a pokles teploty v okolí teplotní sondy.