| Práce a energie | 3.4 Nakloněná rovina |
| --- | --- |

Fyzikální princip

Síla potřebná k pohybu tělesa po nakloněné rovině je tolikrát menší než tíhová síla, kolikrát je délka roviny větší než její výška . Tíhovou sílu vypočítáme FG = m·g.

Cíl

Ověřit platnost funkce F = f ().

Pomůcky

LabQuest, siloměr DFS-BTA, digitální váhy, vozíček se závažím, nakloněná rovina, délkové měřidlo.

Schéma

Učebnice Fyzika 8 nakladatelství FRAUS str. 32

Postup

- Připojíme siloměr DFS-BTA do vstupu CH1. Změříme délku nakloněné roviny s = …… cm. Zvážíme vozíček m = …… kg. Vypočítáme velikost tíhové síly FG. K siloměru připojíme vozíček.

- Zapneme LabQuest a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat - Režim: Události + Hodnoty, Název: Výška, Jednotka: cm, OK. Dále zvolíme zobrazení grafu.

- Zvolíme okno Graf. Na svislé ose y zvolíme zobrazování Síly (N) a na vodorovné ose x Výška (cm).

- Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu. Zvedneme nakloněnou rovinu do výšky 10 cm a stiskneme „spoušť“ pro zadání této hodnoty. Opakujeme pro 20 cm, 30 cm, 40 cm.

- Ukončíme měření.

- V menu Analýza – Fitovat křivku – Síla vybereme lineární rovnici.

- Vyslovíme závěr.

Doplňující otázky

- Proč graf funkce F = f () neprochází počátkem? Tzn. když h = 0 cm, pak F = 0 N.

- Zkus změřit funkci F = f () pomocí plynulého zvedání nakloněné roviny. Je potřeba  nastavit v menu Senzory – Záznam dat - Režim: Časová základna.