# Pracovní list pro žáky

| Elektrodynamika | 4.4 střídavý proud |
| --- | --- |

# Fyzikální princip

Střídavý proud (napětí) je proud, který stále mění svoji velikost i směr. Časový průběh různých střídavých proudů (napětí) může být harmonický (sinusoida), obdélníkový, trojúhelníkový, ...

Z časového průběhu harmonického proudu (napětí) můžeme určit periodu, frekvenci a amplitudu.

# Cíl

Změř časový průběh harmonického napětí a urči jeho efektivní hodnotu, periodu, frekvenci a amplitudu. Urči vztahy mezi nimi.

# Pomůcky

LabQuest, voltmetr VP-BTA (+-10 V), zdroj střídavého napětí do 5 V, multimetr.

# Schéma

# Postup

- Do vstupu CH 1 LabQuestu připojíme voltmetr VP-BTA (+-10 V).

- Do školního zdroje střídavého napětí (max. 5 V stř.) připojíme rezistor 100Ω.

- Paralelně k tomuto rezistoru připojíme multimetr zapojený jako střídavý voltmetr. Zkontrolujeme, že napětí není větší než 5 V (efektivní hodnota).

- Zapneme LabQuest a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 0,1s, Frekvence: 10000 čtení/s. Trigger nastavíme na Zapnuto ... je rostoucí přes 0,01 V. Dále zvolíme zobrazení grafu.

- Připojíme vývody voltmetru k rezistoru a stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu.

- Po proběhlém měření v menu zvolíme Analýza – Statistika – Napětí.

- Z tabulky Statistika můžeme odečíst max. hodnotu napětí = amplituda Umax = .........V

- Na voltmetru odečteme efektivní hodnotu napětí Uef = ......... V

- Vzhledem k tomu, že jsme zadali dobu měření 0,1 s, tak se zobrazilo přesně 5 period. Tzn., že jedna perioda je T = 0,02 s a frekvence je f = 50 Hz.

- Vypočítáme poměr Umax : Uef = .......

# Doplňující otázky

- Jako zdroj střídavého napětí můžeme použít samotný LabQuest s výkonovým zesilovačem PAMP, který připojíme k LabQuestu a v aplikaci Zesilovač (generátor funkcí) můžeme nastavovat druh střídavého signálu (sinus, obdélník, trojúhelník, pila), frekvenci a amplitudu. Pomocí druhého LabQuestu můžeme kontrolovat – měřit tento střídavý signál.

- Jako jiný zdroj střídavého napětí (proudu) můžeme použít generátor funkcí NTL. I u něj je možné nastavovat druh střídavého signálu (sinus, obdélník, trojúhelník), frekvenci a amplitudu, kterou můžeme pomocí LabQuestu měřit.

- Kde se využívá střídavé napětí (proud)? S jakým průběhem?

- Zkus změřit střídavé napětí v nějakém přístroji; např. na reproduktoru bateriového rádia. Pozor: střídavé napětí musí být menší než +-10 V! Ověř nejdříve stř. voltmetrem.