# Pracovní list pro žáky

| Elektrodynamika | 4.5 třífázové napětí |
| --- | --- |

# Fyzikální princip

Třífázové napětí vzniká otáčením magnetu v soustavě tří cívek. Máme tedy tři zdroje střídavého napětí – fáze. Třífázový rozvod lze využít k zapojení do hvězdy nebo k zapojení do trojúhelníku. Fázové napětí (u1, u2, u3) je napětí (v našich domácnostech 230 V) mezi středním vodičem (N) a fázovým vodičem (L1, L2, L3). Sdružené napětí (u12, u13, u23) je napětí (v našich domácnostech 400 V) mezi libovolnými dvěma fázovými vodiči.

# Cíl

# Změřit časový průběh napětí tří fází v zapojení do hvězdy. Ověřit, že součet napětí v každém čase je nulový. Ověřit, že poměr sdruženého a fázového napětí je 1,73krát větší.

# Pomůcky

LabQuest, zdroj třífázového napětí, 3 rezistory 100 Ω, 3 voltmetry VP-BTA.

# Schéma

# Postup

- Připojíme  3 voltmetry VP-BTA  ke vstupům CH1, CH2 a CH3 LabQuestu. Zapojíme obvod dle schéma. Na zdroji třífázového napětí nastavíme hodnotu fázového napětí do 5 V.

- Zapneme LabQuest a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 0,05 s, Frekvence: 10000 čtení/s. Dále zvolíme zobrazení grafu .

- Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu.

- Uložíme měření.

- Provedeme analýzu grafu: Odečítáme v každém časovém okamžiku okamžité hodnoty napětí u1, u2 a u3 a provádíme jejich součet – ověřujeme, že součet je nulový.

- Střídavým voltmetrem změříme sdružené a fázové napětí (efektivní hodnoty) a vypočítáme jejich poměr.

# Doplňující otázky

- Z grafu – časového průběhu napětí urči o jakou část periody jsou posunuta napětí?

- Z grafu urči jaký je frekvence a perioda střídavých napětí?

- Jaký je poměr efektivní a maximální hodnoty fázového střídavého napětí, které jsi naměřil?

- Z grafu urči amplitudu sdruženého napětí a amplitudu fázového napětí? Jaký je jejich poměr?