# Pracovní list pro žáky

| Elektrický proud v polovodičích | 4.7 Termistor |
| --- | --- |

# Fyzikální princip

Termistor je polovodičová součástka, jejíž odpor závisí na teplotě.

# Cíl

# Změř závislost odporu termistoru na teplotě. Urči o jakou závislost se jedná.

# Pomůcky

LabQuest, ohmmetr (musí být nainstalován!!), teploměr TMP-BTA, rychlovarná konvice s horkou vodou, termistory s  jmenovitou hodnotou odporu 4k7, 10k, 15k, počítač s programem Logger Pro.

# Schéma

# Postup

- V konvici si ohřejeme vodu.

- Teploměr TMP-BTA zapojíme do konektoru CH 2 a ohmmetr do konektoru CH 1 LabQuestu.

- K ohmmetru připojíme termistor (10k), který zastrčíme společně s teploměrem do kádinky.

- LabQuest připojíme přes USB k počítači.

- Zapneme LabQuest.

- V programu LoggerPro v menu Vložit – Displej měřidla – Digitální vložíme okénko zobrazující hodnotu Odporu (Resistance).

- V programu LoggerPro nastavíme v menu Experiment – Sběr dat: Trvání: 300s, Frekvence: 1 čtení/s.

- V programu LoggerPro nastavíme v menu Nastavení – Nastavení grafu na osu y Odpor a na osu x Teplotu.

- Nalejeme horkou vodu z konvice do kádinky s teploměrem a termistorem a zapneme Sběr dat v programu LoggerPro.

- Voda postupně chladne a počítač vykresluje graf závislosti R=f(t). Ochlazování můžeme pomalu urychlovat opatrným přilévám studené vody a současným mícháním. Pro hlubší ochlazení můžeme použít kousek ledu.

- Po skončení měření (300s) uložíme toto měření do paměti – menu Experiment – Uchovat poslední měření a můžeme opakovat měření pro další termistor. Nebo při měření použít současně dva ohmmetry (CH 2 a CH 3) a dva termistory.

- Porovnáme naměřené průběhy grafů. Vyslovíme závěr.

# Doplňující otázky

- Z programu Logger Pro z tabulky můžeme naměřená data pomocí Ctrl+C a Ctrl+V zkopírovat do programu Excel a tam je dále zpracovávat – sestrojit graf, proložit funkci.

- V programu Logger Pro můžeme v menu Analýza – Curve Fit zkusit proložit funkci, kterou si vybereme ze seznamu. Ověř výpočtem (Excel, kalkulačka), že zvolená funkce „funguje“.

- Zdůvodněte, proč odpor termistoru klesá s rostoucí teplotou? Kde se toho využívá?