# Pracovní list pro žáky

| Elektrický proud v polovodičích | 4.8 fotorezistor |
| --- | --- |

# Fyzikální princip

Fotorezistor (dříve označován jako fotoodpor) je pasivní elektrotechnická součástka bez PN přechodu, jejíž elektrický odpor R se snižuje se zvyšujícím se osvětlením E.

Princip fotorezistoru je založen na vnitřním fotoelektrickém jevu: světlo (foton) narazí do elektronu ve valenční sféře a předá mu svoji energii, tím elektron získá dostatek energie k překonání zakázaného pásu a skočí z valenčního pásu do vodivostního. Tím opustí svůj atom a pohybuje se jako volný elektron prostorem krystalové mřížky. Na jeho místě vznikla díra. Takto vzniklé volné elektrony přispívají ke snížení elektrického odporu R (zvýšení elektrické vodivosti G). Čím více světla na fotorezistor dopadá, tím vzniká více volných elektronů a zvyšuje se tím elektrická vodivost.

# Cíl

Změřit závislost odporu fotorezistoru na vzdálenosti od zdroje světla (žárovky). Analyzovat funkční závislost.

# Pomůcky

LabQuest, ohmmetr (ohmmetr musí být nainstalován!!), fotorezistor, počítač s programem Logger Pro.

# Schéma

# Postup

- Ohmmetr zapojíme do konektoru CH 1 LabQuestu.

- K ohmmetru připojíme fotorezistor.

- LabQuest připojíme přes USB k počítači.

- Zapneme LabQuest.

- V programu LoggerPro v menu  Experiment – Sběr dat – Mode : Události se vstupy; Column Name: Vzdálenost; Short Name: d; Units: cm.

- V programu LoggerPro v menu Vložit – Displej měřidla – Digitální vložíme okénko zobrazující hodnotu Odporu (Rezistance).

- V programu LoggerPro stiskneme tlačítko Sběr dat .

- Fotorezistor (upevněný v trubičce) nastavíme 10 cm od žárovky.

- Stiskneme tlačítko .

- Do textového okénka vložíme hodnotu 10 cm a stiskneme OK.

- Opakujeme body 8., 9. a 10. pro hodnoty vzdálenosti 20 cm, 30 cm, ..., 150 cm.

- Stiskneme tlačítko . V menu programu LoggerPro zvolíme Experiment – Uchovat poslední měření.

- Opakujeme měření pro různé fotorezistory.

- Provedeme analýzu grafů. Vyslovíme závěr.

# Doplňující otázky

- Připoj k LabQuestu luxmetr a změř závislost odporu na osvětlení.