Pracovní list pro žáky

| Mechanika | 5.10 ÚČINNOST RYCHLOVARNÉ KONVICE |
| --- | --- |

Fyzikální princip

Účinnost ( strojů je určena podílem výkonu P a příkonu P0. Udáváme ji v procentech.

Cíl

Určit účinnost rychlovarné konvice a porovnat ji s účinností dalších známých strojů (zařízení).

Pomůcky

Rychlovarná konvice, wattmetr (ENERGY CHECK 3000), LabQuest, teploměr TMP-BTA, odměrný válec.

Schéma

Postup

- Přístroje propojíme dle schéma. Teploměr TMP-BTA zapojíme do konektoru CH 1 LabQuestu.

- Zapíšeme jmenovitý příkon konvice P0j = .............W.

- Konvici naplníme pomocí odměrného válce 1 litrem (případně 1,5 litrem) vody.

- Zapneme LabQuest a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 180 s, Frekvence: 1 čtení/s. Dále zvolíme zobrazení grafu.

- Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu, zapneme konvici.

- Zapíšeme příkon konvice (z wattmetru) P0 = ............. W.

- Zapíšeme hmotnost vody v konvici m = ............ kg.

- Sledujeme průběh měření (180 s).

- Měření můžeme zopakovat pro jinou konvici.

- Z grafu odečteme na začátku a na konci rostoucí části grafu počáteční čas a teplotu:

t1 = ........... s, t1 = ............ °C a konečný čas a teplotu: t2 = ........... s, t2 = ............ °C.

- Vypočítáme změnu času (t = t2 – t1 = ......... - ............. = ........ s  a změnu teploty

(t = t2 – t1 = ........ - ........... = ......... °C.

- Vypočítáme teplo potřebné k ohřátí vody Q = c·m·(t = 4180 · ........ · ......... = ................. J.

- Vypočítáme výkon konvice P = Q/(t = .......... / ............. = ............ W.

- Vypočítáme účinnost konvice ( = (P/P0)(100% = ............. / ............... ( 100 % = .......... %.

Doplňující otázky

- Jak závisí teplota vody na čase (viz průběh grafu)?

- Porovnej účinnost této konvice s účinností jiné konvice.

- Porovnej účinnost ohřívání vody pomocí elektrovarné konvice s účinností ohřívání vody plamenem. Proveď stejné měření s lihovým kahanem a urči účinnost.

- Porovnej účinnost konvice s účinností jiných známých zařízení (spalovací motor, transformátor, elektromotor, parní turbína, ...).

- Proč graf začíná a končí vodorovnou částí?

- Jak funguje elektrovarná konvice?