Pracovní list pro žáky

| Mechanika kapalin a plynů | 5.13 Hydrostatický tlak. Tlak v balónku |
| --- | --- |

Fyzikální princip

Tlak v kapalině vyvolaný hydrostatickou tlakovou silou se nazývá hydrostatický tlak ph. Hydrostatický tlak v hloubce h pod volným povrchem kapaliny o hustotě ρ je ph = ρ·h·g.

Cíl

Ověřit závislost hydrostatického tlaku ph na hloubce h.

Pomůcky

LabQuest, senzor tlaku plynu GPS-BTA nebo barometr BAR-BTA s příslušenstvím, odměrný válec (nebo PET láhev), pravítko, balónek.

Schéma

Postup

- Připojíme senzor tlaku GSP-BTA nebo BAR-BTA do vstupu CH1 LabQuestu. Našroubujeme hadičku na závit senzoru.

- Zapneme LabQuest a v základním menu Senzory zvolíme Záznam dat ... Nastavíme Režim: Události + hodnoty; Název: Hloubka; Jednotky: cm.  V menu Senzory zvolíme Vynulovat.

- Zvolíme okno Graf. Na svislé ose je tlak a na vodorovné hloubka.

- Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu. Objeví se nové tlačítko pro vložení události – hloubky. Stiskneme toto tlačítko a vložíme hloubka 0 cm. Tlakoměr držíme nad vodní hladinou (nesmí se do něj dostat voda)!!!

- Zasuneme ústí hadičky do hloubky 1 cm a opakujeme vložení události. Pak postupně ponořujeme 2, 3, 4, ..., 20 cm.

- V menu Analýza zvolíme Fitovat křivku - Tlak. Vybereme typ rovnice Lineární funkce (Přímá úměrnost).

- Zapíšeme si rovnici funkce ph = f(h) i s koeficienty.

Doplňující otázky

- Zkus stejné měření pro jinou kapalinu (y).

- Zkus stejné měření pro různé tvary nádob – hydrostatické paradoxon.

- Zkus změřit závislost tlaku plynu p uvnitř balónku na průměru d balónku. Proveď analýzu naměřené funkce.