# Pracovní list pro žáky

| Mechanika kapalin | 5.14 Určení hustoty pevné látky pomocí Archimedova zákona |
| --- | --- |

# Fyzikální princip

Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou Fvz, jejíž velikost se rovná tíze kapaliny stejného objemu, jako je objem ponořeného tělesa (Archimedův zákon). Pro vztlakovou sílu platí Fvz = V·ρk·g; kde V je objem ponořené části tělesa, ρ je hustota kapaliny, g je tíhové zrychlení.

Hustotu tělesa můžeme vypočítat ze znalosti velikosti sil: , kde FG je tíhová síla (těleso zavěšené na siloměru na vzduchu), Fvz je vztlaková síla, F je výsledná síla  (těleso zavěšené na siloměru ponořené do kapaliny) působící na těleso (F = FG - Fvz).

# Cíl

Určit tíhovou sílu FG, výslednou sílu F a vztlakovou sílu Fvz. Určit hustotu pevné látky ρt  pomocí Archimedova zákona: .

# Pomůcky

LabQuest, siloměr DFS-BTA, nádoba s vodou, těleso(a), stojan.

# Schéma

# Postup

- Siloměr DFS-BTA upevníme na stativ (dle schéma) a zapojíme do CH 1 LabQuestu.

- Zapneme LabQuest.

- Vynulujeme siloměr v menu Senzory – Vynulovat.

- Nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 20 s, Frekvence: 5 čtení/s. Zvolíme zobrazení Graf .

- Na siloměr zavěsíme těleso (závaží). Počkáme až se „uklidní“.

- Stiskneme tlačítko START  (měření) na LabQuestu. Asi po 6 sekundách ponoříme těleso do vody (nadzvedneme kádinku s vodou a podsuneme pod kádinku podložku) a necháme dokončit měření.

- Z grafu odečteme tíhovou sílu FG pomocí menu Analýza – Statistika a stejně i výslednou sílu F (závaží ve vodě).

- Vypočítáme vztlakovou sílu Fvz = FG - F.

- Vypočítáme hustotu tělesa ρt ze vztlakové síly Fvz, tíhové síly FG a hustoty kapaliny ρk: .

- Ověříme určení tíhové síly zvážením tělesa na digitálních vahách.

- Vypočítanou hustotu tělesa ověříme v tabulkách.

# Doplňující otázky

- Provedeme měření pro jiná tělesa.

- Pokud má těleso tvar válce vypočítáme objem válce z jeho rozměrů a dále vypočítáme jeho hustotu. Porovnáme výsledky.