| PROTOKOL O LABORATORNÍ PRÁCI Z FYZIKY |
| --- |
| Název úlohy: 5.14 Archimedův zákon |
| Jméno: Třída: Datum: | Podmínky měření: Teplota: Tlak: Vlhkost: |
| Spolupracovali: |  |

Hliník:

FG = 0,443 N

F = 0,290 N

Fvz = FG – F = 0,153 N

(k = 998 kg(m-3

(t = 2890 kg(m-3

mt = 0,045 kg

g = 9,81 m(s-2

FG = mt ( g

FG = 0,44 N

Těleso je vyrobeno z hliníku.

Hustota Al v tabulkách je 2700 kg(m-3.

Železo:

FG = 1,228 N

F = 1,072 N

Fvz = FG – F = 0,156 N

(k = 998 kg(m-3

(t = 7860 kg(m-3

mt = 0,125 kg

g = 9,81 m(s-2

FG = mt ( g

FG = 1,23 N

Těleso je vyrobeno ze železa.

Hustota Fe v tabulkách je 7870 kg(m-3.

Pokud má těleso tvar válce vypočítáme objem válce z jeho rozměrů a dále vypočítáme jeho hustotu.

Hliník:

d = 2,4(10-2 m,	v = 3,51(10-2 m

V = 1,59(10-5 m3

( = 2830 kg(m-3

Železo:

d = 2,405(10-2 m,	v = 3,49(10-2 m

V = 1,59(10-5 m3

( = 7860 kg(m-3

Závěr:

Hliník 	– hustoty vypočítané pomocí dvou různých metod se od sebe liší jen nepatrně

– tabulková hodnota se nepatrně liší. Těleso není zřejmě vyrobeno z čistého hliníku

Železo 	– hustoty vypočítané pomocí dvou různých metod se od sebe neliší

– tabulková hodnota vychází stejně jako vypočítaná