# Pracovní list pro žáky

| Kinematika | 5.2 Volný pád |
| --- | --- |

# Fyzikální princip

Volný pád je zvláštní případ rovnoměrně zrychleného přímočarého pohybu ve vakuu s nulovou počáteční rychlostí a s tíhovým zrychlením g = 9,81 m·s-2. Pro velikost okamžité rychlosti a pro dráhu platí vztahy , .

# Cíl

Pomocí videoanalýzy určit zrychlení volně padajícího tělesa.

# Pomůcky

Program LoggerPro, těleso, délkové měřidlo, digitální fotoaparát.

# Schéma

# Postup

- Pomocí digitálního fotoaparátu nafilmujeme volný pád tělesa (viz schéma).

- Do programu nahrajeme video – v menu zvolíme Vložit – Video. Otevře se okno s videem, které můžeme pomocí tlačítek  (vlevo dole) libovolně přehrávat.

- Stiskem tlačítka  umožníme analýzu videa (po pravé straně se objeví další tlačítka).

- Nastavíme začátek videa.

- Tlačítkem nastavíme funkci postupného přidávání bodů do tabulky a grafu.

- Na tělese si zvolíme jeden bod a postupným „klikáním“ na tento bod vkládáme do tabulky a grafu jednotlivé body pohybujícího se tělesa v jednotlivých snímcích videa.

- Stiskem dalšího tlačítka  umožníme volbu počátku souřadnic – klikneme myší například do stejného bodu, který jsme si zvolili v předcházejícím bodě.

- Dalším tlačítkemumožníme vložit do videa měřítko. Myší označíme délku pravítka, které je předem vložené do roviny pohybu tělesa a takto zaznamenané na videu. Po automatickém objevení textového okénka vložíme skutečnou délku pravítka (např. 1 m).

- V menu Analýza – Vložit křivku vložíme do grafu y = f(t) kvadratickou funkci. Z této funkce určíme tíhové zrychlení g.

- Vyslovíme závěr.

# Doplňující otázky

- Pomocí délky trvání jednoho snímku videa (1/30 s) určete dobu volného pádu tělesa a pomocí měřítka dráhu a vypočítejte velikost tíhového zrychlení.

- Nafilmuj volný pád dvou stejně velkých těles různých hmotností např. pinpongový míček a stejně velká ocelová kulička. Které těleso dopadne dříve na zem? Co je příčinou rozdílu v pohybech těchto těles?