Pracovní list pro žáky

| Dynamika | 5.5 II. Newtonův zákon |
| --- | --- |

Fyzikální princip

Velikost zrychlení a hmotného bodu je přímo úměrná velikosti výslednice sil F působících na hmotný bod a nepřímo úměrná hmotnosti hmotného bodu: .

Cíl

Ověřit II. Newtonův zákon.

Pomůcky

LabQuest, siloměr DFS-BTA, akcelerometr LGA-BTA, senzor polohy a pohybu MD-BTD, souprava pro mechaniku VDS.

Schéma

Postup

- Senzor polohy a pohybu MD-BTD zapojíme do konektoru DIG 1 LabQuestu. Na vozíček připojíme vlákno a na něj zavěsíme závaží o hmotnosti 10 g.

- Zapneme LabQuest.

- Nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 10 s, Frekvence: 20 čtení/s. Zvolíme zobrazení Graf .

- Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu. Pustíme vozíček. Zachytíme jej těsně před koncem vozíčkové dráhy. Měříme zrychlení a pohybu vozíčku.

- Měření opakujeme se závažím 20 g.

- Porovnáme oba grafy:

- Jak se vozíček pohybuje (druh pohybu)?

- Jaký má vliv velikost síly F na zrychlení a vozíčku?

- Na vozíček položíme závaží (500 g) – viz fotografie výše.

- Zopakujeme měření v bodech 1. až 6.

- Zvážíme vozíček a určíme zrychlení z Newtonova zákona. Porovnáme hodnoty zrychlení měřením a výpočtem.

Doplňující otázky

- Na vozíček připevni siloměr a akcelerometr. Změř, jak závisí zrychlení a na velikost síly F. Nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 20 s, Frekvence: 20 čtení/s. Zvolíme zobrazení Graf . Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu. Taháme za siloměr tam a zpět (vozíček se pohybuje). Sledujeme, jak závisí zrychlení a na velikosti síly F.

- Provedeme stejné měření, ale na vozíček položíme závaží o hmotnosti 500 g. Porovnáme obě měření.

- Určíme směrnici přímky funkce F=f(a). Porovnáme s hmotností (tělesa) vozíčku.

- Upevníme hranol na pružinu a na něj akcelerometr. Pružinu zavěsíme na siloměr. Rozkmitáme a měříme závislost  F=f(a). Určíme směrnici funkce.