| PROTOKOL O LABORATORNÍ PRÁCI Z FYZIKY |
| --- |
| Název úlohy: 5.5 II. Newtonův zákon |
| Jméno: Třída: Datum: | Podmínky měření: Teplota: Tlak: Vlhkost: |
| Spolupracovali: |  |

Graf (vozíček + tažná síla F1 = 0,1 N):

Velikost zrychlení…a1 = 0,15 m.s-2

Graf (vozíček + tažná síla F2 = 0,2 N):

Velikost zrychlení…a2 = 0,32 m.s-2

O jaký druh pohybu se jedná?

- jedná se o přímočarý, rovnoměrně zrychlený pohyb

Jak závisí velikost zrychlení na velikosti působící síly?

- zrychlení je přímoúměrné působící síle

Graf (vozíček s 500 g + tažná síla F3 = 0,1 N):

Velikost zrychlení…a3 = 0,07 m.s-2

Graf (vozíček s 500 g + tažná síla F4 = 0,2 N):

Velikost zrychlení…a4 = 0,16 m.s-2

O jaký druh pohybu se jedná?

- jedná se o přímočarý, rovnoměrně zrychlený pohyb

Jak závisí velikost zrychlení na velikosti působící síly?

- zrychlení je přímoúměrné působící síle

Výpočet zrychlení z II. Newtonova zákona:

Porovnejte hodnoty zrychlení, které jste získali z grafů a výpočtem.

- hodnoty zrychlení získané z grafů a výpočtem jsou téměř shodné

Doplňující otázky:

Hranol upevněte na pružinu a na něj akcelerometr. Pružinu zavěste na siloměr. Rozkmitejte a měřte závislost F = f(a). Určete směrnici přímky.

Směrnice přímky = hmotnost zavěšeného tělesa……m = 547 g