| PROTOKOL O LABORATORNÍ PRÁCI Z FYZIKY |
| --- |
| Název úlohy: 6.1 Měrná tepelná kapacita |
| Jméno: Třída: Datum: | Podmínky měření: Teplota: Tlak: Vlhkost: |
| Spolupracovali: |  |

- hmotnost vnitřní nádoby s míchačkou … mk = 0,042 kg

- měrná tepelná kapacita kalorimetru … ck = 896 J·kg-1·K-1

- tepelná kapacita kalorimetru … Ck = ck · mk = 37,632 J·K-1

- hmotnost tělesa … m1 = 0,035 kg

- hmotnost kapaliny v kalorimetru … m2 = 0,11 kg

- měrná tepelná kapacita kapaliny … c2 = 4180 J·kg-1·K-1

- počáteční teplota tělesa … t1 = 84,4 °C

- počáteční teplota kapaliny … t2 = 24,5 °C

- teplota po dosažení rovnovážného stavu … t = 27,9 °C

- měrná tepelná kapacita tělesa …

Porovnání s tabulkovou hodnotou + závěr:

Těleso je vyrobeno z hliníku. Měrná tepelná kapacita hliníku uvedená v tabulkách má velikost 896 J·kg-1·K-1. Naším měřením jsme zjistili, že těleso má měrnou tepelnou kapacitu 855 J·kg-1·K-1.

Proč měření nevychází úplně přesně? Čím je to způsobeno?

Drobná nepřesnost měření je způsobena tepelnými ztrátami. K těmto ztrátám dochází při přesunu tělesa do kalorimetru a také dochází k tepelné výměně mezi kalorimetrem a okolím.