# Pracovní list pro žáky

| Zvukové vlnění | 6.12 Zdroje zvuku |
| --- | --- |

# Fyzikální princip

Zdrojem zvuku je chvějící se pružné těleso. Hudební interval je poměr frekvencí dvou tónů.

# Cíl

Určit časový diagram některých zdrojů zvuku – ladičky, kláves, hudebních nástrojů ...

Určit frekvenci tónů c1, d1, e1, ..., c2. Určit hudební intervaly těchto tónů.

# Pomůcky

LabQuest, mikrofon MCA-BTA, zdroje zvuku (hudební nástroje).

# Schéma

# Postup

- Zapneme LabQuest.

- Připojíme mikrofon MCA-BTA do vstupu CH1 LabQuestu nebo v menu Senzory – Nastavení senzorů zvolíme INT – Vnitřní mikrofon.

- Zvolíme zobrazení Graf .

- Rozezvučíme zdroj zvuku – hláska „a“, „e“, „s“...

- Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu.

- Ukládáme naměřené zvuky v menu Graf – Uložit měření nebo zvolíme . Pomocí kalkulačky určujeme kmitočty periodických zvuků. Uložíme soubor.

- Opakujeme body 4., 5. a 6. pro tóny c1, d1, e1, ..., c2. Určujeme kmitočet těchto tónů (změříme periodu a kmitočet vypočítáme) a jejich hudební intervaly.

- Naměřené kmitočty tónů a vypočítané hodnoty hudebních intervalů porovnáme s hodnotami v tabulce.

# Doplňující otázky

- Zkoušíme měřit časové diagramy různých hudebních nástrojů.