| PROTOKOL O LABORATORNÍ PRÁCI Z FYZIKY |
| --- |
| Název úlohy: 6.4 Izochorický děj |
| Jméno: Třída: Datum: | Podmínky měření: Teplota: Tlak: Vlhkost: |
| Spolupracovali: |  |

Zapište rovnici funkce p = f(T) i s koeficienty: p = 0,326·(T-273,15) + 94

Doplňující otázky:

1.	Z rovnice urči průsečík s osou x. Dostaneš tím přibližně hodnotu absolutní nuly (0 K = -273,15 °C). Uvažuj, proč tato hodnota nevychází přesně.

p = 0 Pa ( 0 = 0,326(T – 273,15) + 94 ( T = - 15,2 K

Tato hodnota nevychází přesně, protože se nejedná o ideální plyn.