| PROTOKOL O LABORATORNÍ PRÁCI Z FYZIKY |
| --- |
| Název úlohy: 6.7 Rychlost a zrychlení kmitavého pohybu |
| Jméno: Třída: Datum: | Podmínky měření: Teplota: Tlak: Vlhkost: |
| Spolupracovali: |  |

- Grafy:

a) výchylky				b) rychlosti				c) zrychlení

- Rovnice:

a) výchylky

{y} = 0,0562sin(6,196{t} + 5,381)

b) rychlosti

{v} = 0,331sin(6,196{t} + 0,692)

c) zrychlení

{a} = 1,89sin(6,196{t} + 2,308)

- Amplituda, frekvence, perioda:

- ym= 0,0562 m = 5,62 cm

- vm= 0,331 m/s

- am= 1,89 m/s2

- ( = 6,196 rad/s

- f = 0,986 Hz

- T = 1,014 s

- Výpočet periody z k a m:

k = (0,502 ( 9,81):0,26 = 18,94 N/m

m = 0,502 kg

T = = 1,0229 s

5. Fázové posunutí mezi:

a) výchylkou a rychlostí (φ= -0,746 rad

b) výchylkou a zrychlením (φ= -3,073 rad