# Pracovní list pro žáky

| Elektrický náboj a elektrické pole | 7.1 Elektrický náboj. coulombův zákon |
| --- | --- |

# Fyzikální princip

Elektrický náboj Q je fyzikální veličina, která popisuje stav zelektrování těles. Jeho jednotkou je coulomb – značka C.  Náboj 1 C je jednotka velká. Při pokusech ve třídě pracujeme s náboji o velikostech desítek nC (nano coulombů). 1 nC je přibližně 6 000 000 000 elementárních elektrických nábojů (náboj elektronu, ...). Existují dva druhy elektrického náboje: Kladný elektrický náboj (na skleněné tyči) a záporný elektrický náboj (na plastové tyči). Záporně nabité těleso má více elektronů než protonů. V kladně nabitém tělese je elektronů nedostatek. K přesnému měření velikostí nábojů zelektrovaných těles slouží měřič náboje.

Velikost elektrických sil Fe, kterými na sebe působí dva bodové náboje Q1 a Q2, je přímo úměrná absolutní hodnotě součinu jejich velikostí a nepřímo úměrná druhé mocnině jejich vzdáleností r.

.

Jelikož nemáme k dispozici dva bodové náboje má Coulombův zákon tvar

, kde a je poloměr kuliček.

# Cíl

Změřit náboje různých zelektrovaných těles. Sledovat, jak se tento náboj mění při různých dějích nabíjení a vybíjení. Ověřit Coulombův zákon.

# Pomůcky

LabQuest, měřič náboje CRG-BTA, siloměr BFS-BTA, tělesa (plechovka na polystyrénu, kovové kuličky s papírky), kovové kuličky na izolovaném držadle, zdroj vn k nabíjení těles, digitální váhy Ohaus Scout Pro.

# Schéma

# Postup

- Měřič náboje CRG-BTA zapojíme do konektoru CH 1 LabQuestu. Plechovku položíme na polystyrénovou desku a připojíme k ní kladnou krokosvorku měřiče náboje (stačí plechovku postavit na kovovou tyčinku připojenou ke krokosvorce). Zápornou svorku spojíme s uzemňovací zdířkou zdroje vn. Ke zdroji vn (ke kladné a záporné svorce 10 kV) připojíme dvě kovová tělesa s papírky. Zapneme zdroj vn (tělesa se nabíjejí). Na senzoru zvolíme rozsah +- 100 nC.

- Zapneme LabQuest.

- Tlačítkem na senzoru „vybijeme“ náboj (vynulujeme senzor).

- Postupně nabíjíme těleso (plechovku) kladně nebo záporně – dotykem ebonitové nebo skleněné tyče (třením nabité). Sledujeme jak se mění náboj. Stejné můžeme provádět pomocí umělohmotné slámky.

- Nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 120 s, Frekvence: 2 čtení/s. Zvolíme zobrazení Graf .

- Tlačítkem na senzoru „vybijeme“ náboj (vynulujeme senzor).

- Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu.

- Pomocí kuliček na izolovaném držadle přenášíme nejdříve kladný náboj. Sledujeme o kolik vzroste. Pak přenášíme záporný náboj. Sledujeme o kolik klesne kladný náboj (vzroste záporný náboj). Zkoušíme postupně pro tři průměry kuliček. Porovnáme výsledky.

- Při dalším měření propojíme nabíjené těleso (plechovku) s kladně (při dalším postupu záporně) nabitým tělesem pomocí ebonitové tyče, skleněné tyče. Sledujeme, zda roste nebo klesá náboj. Proč neroste (neklesá)?

- Při dalším měření propojíme nabíjené těleso (plechovku) s kladně (při dalším postupu záporně) nabitým tělesem pomocí dřevěné špejle průřezu 3x3 mm. Sledujeme, co se děje. V dalším postupu zkracujeme délku špejle. Sledujeme, jak se mění nabíjení. V dalším postupu použijeme špejli 9x9 mm. Jak se změní výsledek měření. Proč tomu tak je?

- Vyhodnotíme výsledky měření. Jak velké jsou náboje při pokusech (v coulombech, v elementárních nábojích).

- Sestavíme měření podle druhého obrázku (viz schéma).

- Digitální váhy připojíme k počítači. Nastavíme dobu měření 60 sekund.

- Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu.

- Zapneme zdroj vn – nabíjení dvou koulí.

- Z naměřeného grafu odečteme sílu působící mezi koulemi, kterou určíme ze změny hmotnosti spodní koule, která stojí na digitálních vahách.

- Zhodnotíme měření.

# Doplňující otázky

- Ověř výpočtem naměřené hodnoty podle Coulombova zákona – oba tvary. Který lépe vychází?

- Zkus změřit sílu mezi dvěma nesouhlasně nabitými tělesy se siloměrem. Zkus naměřené ověřit výpočtem.