Pracovní list pro žáky

| Střídavý proud | 7.16 přechodný děj |
| --- | --- |

Fyzikální princip

Přechodným dějem v obvodu s kondenzátorem nebo s cívkou nazýváme skokovou změnu napětí a proudu na kondenzátoru a cívce. Tuto změnu vyvoláme sepnutím nebo vypnutím spínače (přepínače).

Cíl

Určit jak se mění napětí a proud v obvodu s kondenzátorem a s cívkou při přechodném ději.

Pomůcky

LabQuest, cívka 1200 z s jádrem, rezistor 100 Ω, kondenzátor 2200 μF, voltmetr VP-BTA, voltmetr DVP-BTA, ampérmetr DCP-BTA, přepínač, plochá baterie.

Schema

| a) |  | b) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Postup

- Připojíme  voltmetr DVP-BTA  k vstupu CH1 LabQuestu. Připojíme  ampérmetr DCP-BTA  k vstupu CH2 LabQuestu. Zapojíme obvod dle schématu a).

- Zapneme LabQuest a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 5 s, Frekvence: 1000 čtení/s. Trigger nastavíme na Zapnuto... je rostoucí přes 0,01 V. Zvolíme zobrazení grafu.

- Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu.

- Přepneme přepínač do opačné polohy a asi po dvou až třech sekundách (odhadneme) přepneme přepínač zpět.

- Zapojíme obvod dle schématu b).

- Zapneme LabQuest a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 1 s, Frekvence: 1000 čtení/s. Trigger nastavíme na Zapnuto... je rostoucí přes 0,01 A. Zvolíme zobrazení grafu.

- Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu.

- Přepneme přepínač do opačné polohy a hned ho přepneme zpět.

Doplňující otázky

- Zamysli se, co se děje s proudem a napětím při připojení kondenzátoru (cívky) ke zdroji napětí a co se děje při odpojení od zdroje a připojení k rezistoru? Kde se to dá využít?

- Co se bude dít, když zmenšíme (50 Ω) nebo zvětšíme (200 Ω) hodnotu rezistorů. Zkus to vymyslet a potom ověř měřením.