Pracovní list pro žáky

| Střídavý proud | 7.18 střídavý proud s indukčností |
| --- | --- |

Fyzikální princip

Induktance je veličina  Induktance XL je přímo úměrná indukčnosti cívky L a frekvenci střídavého proudu f.

Cíl

Určit pomocí induktance indukčnost cívky. Ověřit, že induktance na indukčnosti a frekvenci závisí přímo úměrně.

Pomůcky

LabQuest (jako generátor), zesilovač PAMP, cívka 400 z, rezistor 100 Ω, voltmetr.

Schéma

Postup

- Propojíme audio výstup LabQuestu ke vstupu zesilovače. Výstup zesilovače propojíme s rezistorem 100 Ω, školní cívkou 400 z a voltmetrem (ry).

- Zapneme LabQuest a v základním menu zvolíme aplikaci – generátor funkcí (Zesilovač).

- Signál zvolíme sinus, kmitočet nastavíme 100 Hz a napětí 10 V.

- Změříme střídavé napětí na rezistoru a cívce. Vypočítáme proud I procházející rezistorem. Vypočítáme impedanci Z. Vypočítáme induktanci XL. Z induktance a frekvence vypočítáme indukčnost L.

- Změníme kmitočet na 200 Hz a opakujeme předchozí bod (4).

- Postupně měníme kmitočet 300 Hz, 400 Hz, ...., 1000 Hz a opakujeme bod (4).

- Sestrojíme graf závislosti XL = f(f).

Doplňující otázky

- Místo cívky zapoj tlumivku (2x47 mH) a proveď stejné měření. V čem se liší závislost XL = f(f)? Proč se liší?

- Změř okamžité hodnoty napětí a proudu na rezistoru a na cívce pomocí druhého LabQuestu a voltmetrů a ampérmetru. Jaká je velikost fázového posunutí napětí a proudu?

- Zkus ověřit další hodnoty induktance pro vyšší frekvence?

- Zkus změřit přechodný děj na indukčnosti.