| PROTOKOL O LABORATORNÍ PRÁCI Z FYZIKY |
| --- |
| Název úlohy: 7.18 Střídavý proud s indukčností |
| Jméno: Třída: Datum: | Podmínky měření: Teplota: Tlak: Vlhkost: |
| Spolupracovali: |  |

Výpočet indukčnosti cívky a graf závislosti induktance cívky na frekvenci střídavého napětí

Vzorce pro výpočet

| I | Z | XL | L |
| --- | --- | --- | --- |
| ….stejnosměrný obvod |  |  |  |

(a) cívka: školní 400 závitů (4,5 Ω)

| f / Hz | UR / V | I / A | UL / V | Z /  | XL /  | L / H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0364 | 0,1620 | 4,4510 (Rcívky) | 0,0000 | 0,0000 |
| 100 | 0,9600 | 0,0096 | 0,0460 | 4,7917 | 1,7744 | 0,0028 |
| 200 | 0,9440 | 0,0094 | 0,0600 | 6,3559 | 4,5372 | 0,0036 |
| 300 | 0,9410 | 0,0094 | 0,0800 | 8,5016 | 7,2433 | 0,0038 |
| 400 | 0,9380 | 0,0094 | 0,0990 | 10,5544 | 9,5699 | 0,0038 |
| 500 | 0,9360 | 0,0094 | 0,1210 | 12,9274 | 12,1369 | 0,0039 |
| 600 | 0,9340 | 0,0093 | 0,1430 | 15,3105 | 14,6492 | 0,0039 |
| 700 | 0,9300 | 0,0093 | 0,1640 | 17,6344 | 17,0634 | 0,0039 |
| 800 | 0,9260 | 0,0093 | 0,1860 | 20,0864 | 19,5870 | 0,0039 |
| 900 | 0,9230 | 0,0092 | 0,2090 | 22,6436 | 22,2018 | 0,0039 |
| 1000 | 0,9160 | 0,0092 | 0,2290 | 25,0000 | 24,6006 | 0,0039 |
|  |  |  |  |  | průměr | 0,0037 |

(b) cívka: tlumivka 47 mH

| f / Hz | UR / V | I / A | UL / V | Z /  | XL /  | L / H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0000 | 0,0367 | 0,0673 | 1,8338 (Rcívky) | 0,0000 | 0,0000 |
| 100 | 6,3300 | 0,0633 | 1,5760 | 24,8973 | 24,8297 | 0,0395 |
| 200 | 5,9700 | 0,0597 | 2,6440 | 44,2881 | 44,2501 | 0,0352 |
| 300 | 5,5100 | 0,0551 | 3,5240 | 63,9564 | 63,9301 | 0,0339 |
| 400 | 4,9400 | 0,0494 | 4,3500 | 88,0567 | 88,0376 | 0,0350 |
| 500 | 4,2700 | 0,0427 | 5,0400 | 118,0328 | 118,0185 | 0,0376 |
| 600 | 3,4760 | 0,0348 | 5,6300 | 161,9678 | 161,9574 | 0,0430 |
| 700 | 2,6080 | 0,0261 | 6,1300 | 235,0460 | 235,0389 | 0,0534 |
| 800 | 1,5650 | 0,0157 | 6,5000 | 415,3355 | 415,3314 | 0,0826 |
| 900 | 0,7050 | 0,0071 | 6,6600 | 944,6809 | 944,6791 | 0,1671 |
| 1000 | 0,4850 | 0,0049 | 6,6800 | 1377,3196 | 1377,3184 | 0,2192 |
|  |  |  |  |  | průměr | 0,0747 |

V čem se liší grafické závislosti XL = XL(f ) školní cívky a tlumivky a proč se liší?

Doplňková úloha: Měření přechodného děje u cívky (viz. úloha 7.16 Přechodný děj)

Co se děje s proudem a napětím při připojení cívky ke zdroji napětí?

Co se děje s proudem a napětím při odpojení od zdroje a připojení cívky k rezistoru?

# Text boxes

Graf pro školní cívku 400 závitů: Cívka neobsahuje jádro; induktance je téměř přesně lineární funkcí frekvence střídavého napětí. Konstantou úměry je výraz 2πL, kde L je indukčnost cívky. Indukčnost je též konstantní.

Graf pro tlumivku 47 mH: Induktance není lineární funkcí frekvence. Příčinou je jádro, na němž je namotán vodivý drát cívky. Z toho důvodu nelze indukčnost cívky L považovat za konstantní hodnotu.

Při zapojení cívky ke zdroji stejnosměrného napětí začne obvodem procházet proud, který na cívce způsobí indukování napětí, jež je úměrné časové změně magnetického indukčního toku, a s polaritou působící proti napětí zdroje. Proud v obvodu se proto zvětšuje na svou maximální hodnotu jen postupně, neboť část energie dodávané ze zdroje do obvodu se spotřebovává na vytváření magnetického pole cívky (indukované napětí na cívce postupně klesá). Proud se ustálí teprve v okamžiku, kdy se časová změna magnetického indukčního toku bude rovna nule (to platí i pro indukované napětí na cívce).

Po odpojení cívky od zdroje stejnosměrného napětí se začne v cívce indukovat napětí opačné polarity (může dosáhnout vyšších hodnot než je napětí zdroje), než v předešlé fázi, které způsobí zpomalení zániku magnetického pole. Směr toku proudu zůstává nezměněn. Energie magnetického pole cívky se přemění na rezistoru na teplo. Proud i napětí tedy rychle, ale postupně klesají k nulové hodnotě.