Pracovní list pro žáky

| Elektrický náboj a elektrické pole | 7.2 Kapacita kondenzátoru |
| --- | --- |

Fyzikální princip

Kapacitu C kondenzátoru určíme jako podíl náboje na kondenzátoru Q a napětí U mezi deskami . Napětí změříme voltmetrem a náboj určíme z grafu Q = f(t) jako plochu „pod“ grafem.

Cíl

Určete kapacitu kondenzátoru pomocí přechodného děje – vybíjení kondenzátoru.

Pomůcky

LabQuest, rezistor 100 Ω, kondenzátor 2200 μF, voltmetr DVP-BTA, ampérmetr DCP-BTA, přepínač, plochá baterie.

Schéma

Postup

- Připojíme  voltmetr DVP-BTA  k vstupu CH1 LabQuestu. Připojíme  ampérmetr DCP-BTA  k vstupu CH 2 LabQuestu. Zapojíme obvod dle schéma a).

- Zapneme LabQuest a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 5 s, Frekvence: 1000 čtení/s. Trigger nastavíme na Zapnuto ... je rostoucí přes 0.01 V. Dále zvolíme zobrazení grafu.

- Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu.

- Přepneme přepínač do opačné polohy a asi po dvou až třech sekundách (odhadneme) přepneme přepínač zpět.

- Z grafu U = f(t) určíme hodnotu napětí U = ....V těsně před přepnutím přepínače.

- Pomocí menu Analýza – Výpočet plochy pod píkem – Proud určíme plochu „pod“ píkem v grafu I = f(t). Dostaneme tak náboj Q= .....C při vybíjení kondenzátoru.

- Vypočítáme kapacitu .

Doplňující otázky

- Urči kapacitu kondenzátoru pomocí střídavého proudu z kapacitance XC.

- Zkus pro jiné hodnoty kondenzátoru a pro jiné hodnoty rezistoru (např.1000 Ω).