| PROTOKOL O LABORATORNÍ PRÁCI Z FYZIKY |
| --- |
| Název úlohy: 7.5 Termistor – vzorové řešení |
| Jméno: Třída: Datum: | Podmínky měření: Teplota: Tlak: Vlhkost: |
| Spolupracovali: |  |

# 1. Graf:

# 2. Porovnej naměřené grafy:

Termistory 15k, 10k a 4k7 dosahují jmenovité hodnoty přibližně při 25°C. Termistory s větším jmenovitým odporem mají při stejně velké změně teploty větší změnu odporu. Index citlivosti materiálu je přibližně stejný.

# 3. Jaká je to funkce?:

Exponenciální, klesající, .......

# 4. Určení koeficientů A a β a zapsání rovnic:

|  | β | A | R = f ( t ) | t = f ( R ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Termistor 15000Ω | 3285 | 0,2388 |  |  |
| Termistor 10000Ω | 3592 | 0,05836 |  |  |
| Termistor 4700 Ω | 3545 | 0,03204 |  |  |

# 5. Proč odpor R klesá s rostoucí teplotou?:

S rostoucí teplotou se rychle zvětšuje hustota volných „vytřesených“ elektronů z vazeb a tím rezistivita rychle klesá.