# Pracovní list pro žáky

| Elektrický proud v polovodičích | 7.6 fotorezistor |
| --- | --- |

# Fyzikální princip

Fotorezistor (dříve označován jako fotoodpor) je pasivní elektrotechnická součástka bez PN přechodu, jejíž elektrický odpor R se snižuje se zvyšujícím se osvětlením E, resp. elektrická vodivost G se zvyšuje.

Princip fotorezistoru je založen na vnitřním fotoelektrickém jevu: světlo (foton) narazí do elektronu ve valenční sféře a předá mu svoji energii, tím elektron získá dostatek energie k překonání zakázaného pásu a skočí z valenčního pásu do vodivostního. Tím opustí svůj atom a pohybuje se jako volný elektron prostorem krystalové mřížky. Na jeho místě vznikla díra. Takto vzniklé volné elektrony přispívají ke snížení elektrického odporu R (zvýšení elektrické vodivosti G). Čím více světla na fotorezistor dopadá, tím vzniká více volných elektronů a zvyšuje se tím elektrická vodivost.

Funkce R=f(E) je funkce mocninná R=A·E-B. Tuto funkci můžeme zlogaritmovat a převést na funkci lineární lnR= -B·lnE + lnA nebo určit inverzní funkci . Inverzní funkce může sloužit ke konstrukci luxmetru z fotorezistoru.

# Cíl

# Změř závislost odporu fotorezistoru na teplotě. Z grafu určit konstanty A a B.

# Pomůcky

LabQuest, 3 ohmmetry (ohmmetr musí být nainstalován!!), luxmetr LS-BTA, fotorezistory, počítač s programem Logger Pro.

# Schéma

# Postup

- Luxmetr LS-BTA zapojíme do konektoru CH 1. Ohmmetry zapojíme do konektoru CH 2,

# CH 3 a CH4 LabQuestu.

- K ohmmetrům připojíme fotorezistory.

- LabQuest připojíme přes USB k počítači.

- Zapneme LabQuest.

- V programu LoggerPro v menu Vložit – Displej měřidla – Digitální vložíme okénko zobrazující hodnotu Odporu (Resistance).

- V programu LoggerPro nastavíme v menu Experiment – Sběr dat: Trvání: 300 s, Frekvence: 1 čtení/s.

- V programu LoggerPro nastavíme v menu Nastavení – Nastavení grafu na osu y Odpor a na osu x Osvětlení.

- Těsně vedle fotorezistorů umístíme luxmetr.

- Budeme postupně více a více zakrývat papíry fotorezistory s luxmetrem. Tím dosáhneme změnu osvětlení a odporu fotorezistorů. Zastavíme měření.

- Porovnáme naměřené průběhy grafů.

- Provedeme analýzu grafů. Určíme konstanty mocninné funkce A a B. Vyslovíme závěr.

# Doplňující otázky

- Z programu Logger Pro z tabulky můžeme naměřená data pomocí Ctrl+C a Ctrl+V zkopírovat do programu Excel a tam je dále zpracovávat – sestrojit graf, proložit funkci. A konečně určit koeficienty A a B.

- Ověř výpočtem (Excel, kalkulačka), že určená funkce „funguje“.

- Zdůvodněte proč odpor fotorezistoru klesá s rostoucí teplotou? Kde se toho využívá?