| PROTOKOL O LABORATORNÍ PRÁCI Z FYZIKY |
| --- |
| Název úlohy: 7.6 Fotorezistor – učitelský vzor |
| Jméno: Třída: Datum: | Podmínky měření: Teplota: Tlak: Vlhkost: |
| Spolupracovali: |  |

# 1. Graf:

# 2. Porovnej naměřené grafy:

Pro tři měřené fotorezistory jsou průběhy funkcí podobné. U malého a středního fotorezistoru je pokles odporu R větší něž u velkého fotorezistoru při stejně velké změně osvětlení E.

# 3. Jaká je to funkce?:

Funkce R=f(E) je funkce mocninná R=A·E-B. Je to funkce klesající.

# 4. Určení koeficientů A a B a zapsání rovnic:

|  | A | B | R = f ( E ) | E = f ( R ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fotorezistor malý | 100100 | 0,7246 | R=100100·E-0,7246 |  |
| Fotorezistor střední | 97030 | 0,8379 | R=97030·E-0,8379 |  |
| Fotorezistor velký | 30350 | 0,6885 | R=30350·E-0,6885 |  |

# 5. Proč odpor R klesá s rostoucím osvětlením E?:

Čím více světla na fotorezistor dopadá, tím více elektronů přeskočí z valenčního pásu do vodivostního a tím vzniká více volných elektronů a zvyšuje se tím elektrická vodivost – zmenšuje se odpor R.