Pracovní list pro žáky

| Stacionární magnetické pole | 7.9 magnetické pole cívky |
| --- | --- |

Fyzikální princip

Magnetická indukce uvnitř velmi dlouhé cívky má velikost  , kde I je velikost proudu, N je celkový počet závitů a l je délka cívky.

Cíl

Ověřit závislost magnetické indukce na velikosti proudu procházejícího cívkou.

Pomůcky

LabQuest, rezistor 10 Ω, ampérmetr DCP-BTA, teslametr MG-BTA, cívka 166 a 332 závitů, regulovatelný zdroj proudu a napětí BK 127.

Schéma

Postup

- Připojíme  ampérmetr DCP-BTA  ke vstupu CH1 LabQuestu. Připojíme  teslametr MG-BTA  k vstupu CH2 LabQuestu. Zapojíme obvod dle schéma.

- Zapneme LabQuest a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 20 s, Frekvence: 2 čtení/s. Dále zvolíme zobrazení grafu .

- V menu Graf nastavíme Ukázat graf – Graf 1. V menu graf na ose x zvolíme proud; Vlevo: 0; Vpravo: 0,6 A. Na ose y zvolíme Magnetickou indukci a Spojovat body; Dole: 0 a Nahoře: 6 mT. V menu Senzory zvolíme Vynulovat.

- Stiskneme tlačítko START  (měření) na LabQuestu.

- Regulovatelným zdrojem zvyšujeme napětí. Kontrolujeme proud – max. 0,6 A. Teslametrem měříme magnetickou indukci uvnitř cívky.

6.	Vyslovíme závěr - jak závisí mag. indukce B na velikosti elektrické proudu I?

Doplňující otázky

- Ze znalosti počtu závitů, délky cívky a proudu spočítej magnetickou indukci?

- Změň cívku a opakuj měření.

- Změř jak se mění magnetická indukce po podélné ose cívky.