| PROTOKOL O LABORATORNÍ PRÁCI Z FYZIKY |
| --- |
| Název úlohy: 7.9 Magnetické pole cívky |
| Jméno: Třída: Datum: | Podmínky měření: Teplota: Tlak: Vlhkost: |
| Spolupracovali: |  |

- Graf B = f(I):

- Výpočet:

a)  I = 0,5807 A	N = 332 z l = 15 cm

b)  I = 0,61 A	N = 166 z	l = 15 cm

- Závěr: Pro první cívku (332 z) vychází měřením magnetická indukce B = 1,734 mT. Pro druhou cívku (166 z) je B= 0,835 mT. Tyto hodnoty souhlasí s vypočítanými hodnotami. Dále naměřená závislost je přímá úměrnost. Jejich rovnice jsou B = 2,906·I a B = 1,445·I.