# Pracovní list pro žáky

| Optika | 8.10 Ohnisková vzdálenost |
| --- | --- |

# Fyzikální princip

Ohnisková vzdálenost čočky f je vzdálenost ohniska F od optického středu O čočky

(f = (FO( = (F´O().

# Cíl

# Pomocí luxmetru určit ohniskovou vzdálenost spojky (rozptylky).

# Pomůcky

LabQuest, žárovka 12 V/20 W, luxmetr LS - BTA, čočky (f = +10, -10, +6 cm), pravítko 1 m.

# Schéma

# Postup

- Luxmetr LS - BTA zapojíme do konektoru CH 1 LabQuestu.

- Sestavíme měření dle schéma – na konec luxmetru nasadíme stínítko z tvrdého bílého papíru; mezi žárovku a luxmetr vložíme spojku; žárovku umístíme co nejdále od luxmetru (5 m); měření provádíme v zatemněné místnosti; rozsah luxmetru nastavíme podle největší hodnoty osvětlení.

- Zapneme LabQuest.

- V menu  Senzory – Záznam nastavíme Režim: Události + hodnoty; Název: Vzdálenost; Jednotka: cm.

- Zvolíme zobrazení Graf .

- Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu. Podle pravítka nastavíme spojku do vzdálenosti 20 cm od senzoru luxmetru.

- Stiskneme tlačítko  (zachovat).

- Do textového okénka vložíme hodnotu 20 a stiskneme OK.

- Spojku posuneme do vzdálenosti 19 cm.

- Stiskneme tlačítko  (zachovat).

- Do textového okénka vložíme hodnotu 19 a stiskneme OK.

- Opakujeme body 9., 10. a 11. pro hodnoty vzdáleností 18, 17, ..., 1 cm. Na stínítku sledujeme postupné zaostřování obrazu – vzdálenost se přibližuje k ohniskové vzdálenosti a naopak.

- Stiskneme tlačítko (ukončit měření). Soubor uložíme.

- Vyslovíme závěr – jaká je ohnisková vzdálenost spojky.

# Doplňující otázky

- Měření opakujeme s jinou spojkou (f = +6 cm)?

- Měření provedeme s optickou soustavou: spojkou (+6 cm) a rozptylkou (-10 cm). Změřenou ohniskovou vzdálenost ověříme výpočtem ().