# Pracovní list pro žáky

| Optika | 8.4 Spektra látek |
| --- | --- |

# Fyzikální princip

Spektrem látky rozumíme funkci zobrazující závislost intenzity elektromagnetického vlnění na jeho vlnové délce.

Spektra dělíme na emisní, absorpční, čárové, spojité a pásové.

# Cíl

# Pomocí spektrofotometru určit spektra různých zdrojů světla.

# Pomůcky

LabQuest, spektrofotometr SVIS-PL s optickým vláknem, halogenová žárovka 12 V/20 W, další zdroje světla – laser, LEDky, různé druhy žárovek, ...

# Schéma

# Postup

- Spektrofotometr SVIS-PL s optickým vláknem zapojíme do USB konektoru LabQuestu.

- Zapneme LabQuest.

- V menu Senzory – Změnit jednotky – USB Spektrometr zvolíme Intenzita.

- Zvolíme zobrazení Graf . Optické vlákno namíříme na svítící halogenovou žárovku.

- Stiskneme tlačítko START  (měření) na LabQuestu. Změříme emisní spektrum halogenové žárovky. Pokud hodnoty intenzity překračují maximální hodnotu „1“, je potřeba zvětšit vzdálenost od žárovky. Pokud jsou hodnoty malé, tak přiblížit optické vlákno k žárovce.

- Uložíme graf – menu Graf – Uložit měření.

- Opakujeme další měření s tím, že před optické vlákno vkládáme různé zdroje světla.

- Vyslovíme závěr.

# Doplňující otázky

- Zkus změřit absorpční spektrum různých kapalin (plynů).