# Pracovní list pro žáky

| Jaderná fyzika | 8.5 radioaktivita a ochrana před zářením |
| --- | --- |

# Fyzikální princip

Radioaktivita je schopnost přirozených nebo umělých radionuklidů vysílat jaderné záření – alfa, beta, gama a neutronové. Radioaktivní přeměna se řídí zákony pravděpodobnosti. Aktivita zářiče (počet přeměn za sekundu měřený v becquerelech, Bq) klesá s časem podle vztahu A = A0·e-λt, kde λ = ln2/T. T je poločas přeměny a λ je přeměnová konstanta. Poločas přeměny je doba za kterou se přemění polovina původního počtu radioaktivních jader. Ionizující záření škodí všem živým buňkám a je potřeba se před ním chránit.

# Cíl

Změř úroveň pozadí v místnosti a na louce. Ověř účinek ozáření detektoru od zdroje záření na vzdálenosti, době, tloušťce stínění a materiálu stínění. Ověř zákon radioaktivní přeměny. Urči poločas přeměny baria 137mBa.

# Pomůcky

LabQuest, souprava GAMABETA (GABEset-1), kabel k propojení detektoru s LabQuestem (viz doplňkový text), souprava GABEset-2, případně detektor záření DRM-BTD.

# Schéma

# Postup

- Propojíme detektor záření DRM-BTD (od firmy Vernier) nebo indikátor záření IRA ze soupravy GAMABETA 2007 (starší GABEset-1) do konektoru DIG 1 LabQuestu. V druhém případě musíme použít propojovací kabel (viz doplňkový text nebo odkaz).

- Zapneme LabQuest. V menu Senzor – Nastavení senzorů vybereme pro DIG 1 Detektor radiace. Je výhodné připojit dva detektory současně: Druhý do DIG 2. Oba umístíme na různá místa (ne vedle sebe).

- V menu Senzory – Záznam dat nastavíme: Frekvence: 0,1 čtení/s a Trvání: 100 s.

- V menu Graf – Parametry grafu zvolíme Automatické měřítko od nuly.

- Detektor(y) záření postavíme volně na stůl. Nepoužíváme žádný zdroj záření!

- Zapneme Sběr dat. Měření bude probíhat 100 s v 10-ti sekundových intervalech. Vykresluje(í) se křivka(y), která(é) znázorňuje(í) radioaktivitu kolem nás (pozadí) v místnosti nebo na louce. Radioaktivita je přirozenou součástí našeho života. Pokud použijeme dva detektory současně, vidíme, že na různých místech je jiný nápočet. Radioaktivní přeměny mají statistickou povahu.

- Po skončení měření uložíme (menu Graf – Uložit měření).

- Pro další měření můžeme změnit v menu Senzory – Záznam dat nastavíme: Frekvence: 0,01 čtení/s a Trvání: 1000 s.

- V dalších měřeních postupujeme stejně (bod 6. a 7.), ale můžeme plnit různé úkoly:

- Stanovit účinek vzdalování detektoru od zdroje záření (použijeme školní zdroj záření ze soupravy GAMABETA). Pokud použijeme dva detektory současně, na jeden necháme dopadat záření beta a druhý budeme ozařovat zdrojem záření gama. Měříme ve 100 s intervalech a zdroje budeme postupně umisťovat do vzdáleností 3 cm, 5 cm, 11 cm a 15 cm od detektoru.

- Stanovit míru absorpce záření beta a gama v závislosti na tloušťce vrstvy stínícího materiálu. Jeden detektor ozařujeme zářením beta a druhý zářením gama (ze školního zdroje záření). Přitom v daných časových intervalech měníme tloušťku měděné destičky (viz návod k soupravě GAMABETA). Vzhedem k tomu, že je možno nastavit 5 různých tlouštěk destičky(ek) a jednou provedeme měření bez stínění, je vhodné dobu trvání nastavit na 600 sekund (šest 100 s intervalů).

- Stanovit rozdíl v absorpci záření beta a gama v závislosti na protonovém čísle stínícího materiálu shodné tloušťky. Souprava GAMABETA obsahuje destičky různých materiálů: hliník, železo, cín, olovo. První měření provádíme bez absorpční destičky a potom postupně vystřídáme destičky z různých materiálů. Dobu měření volíme po 100 s intervalech. Celková doba měření je 500 s.

- Ověření zákona radioaktivní přeměny. Pro měření je potřeba ještě souprava GABEset-2, která umožňuje přípravu eluátu baria k určení poločasu přeměny baria 137mBa (cca 150 s). K měření musíme provést nastavení  v bodě 8.(viz výše). Postupujeme podle návodu v soupravě GABEset-2.

- Vyslovíme závěry.

Doplňující otázky

- Výše uvedená měření proveďte s připojeným LabQuestem k PC v programu Logger Pro. Zde je možno nastavit zobrazení grafu v sloupečcích – menu Nastavení – Nastavení grafu – Graph options – Bar graph.

- Určete poločas přeměny s připojeným LabQuestem k PC v programu Logger Pro. Pro detektor 1 můžeme provést analýzu grafu: Analýza – CurveFit – Natural exponent (proložit exponenciální funkci). Přeměnová konstanta λ je koeficient C (viz níže graf).

3.	Z přeměnové konstanty λ vypočítej poločas přeměny T.