# Pracovní list pro žáky

| SVĚTELNÉ JEVY | 9.10 nabíhání zdrojů světla |
| --- | --- |

# Fyzikální princip

Každý zdroj světla potřebuje určitou dobu po jeho zapnutí k přejití do plného provozního režimu. Mění se jeho teplota, svítivost, spektrum vyzařovaného záření a další fyzikální vlastnosti zdroje.

# Cíl

# Pomocí luxmetru určit dobu (průběh) nábíhání zdroje světla po jeho zapnutí.

# Pomůcky

LabQuest, luxmetr LS-BTA, různé zdroje světla.

# Schéma

# Postup

- Luxmetr LS-BTA zapojíme do konektoru CH 1 LabQuestu.

- Sestavíme měření dle schéma.

- Zapneme LabQuest.

- Nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 240 s, Frekvence: 70 čtení/s. Zvolíme zobrazení Graf .

- Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu. Zapneme zdroj světla.

- Po skončení měření uložíme naměřený průběh.

- Body 5. a 6. opakujeme pro další zdroje světla.

- Vyslovíme závěr – jaká doba náběhu zdrojů světla.

# Doplňující otázky

- Kde je vhodné používat zdroje s krátkou (dlouhou) dobou náběhu?

- Kde naopak není vhodné používat zdroje světla s dlouhou dobou náběhu?

- Jaký vliv má na výsledný průběh napájení střídavým zdrojem?