| PROTOKOL O LABORATORNÍ PRÁCI Z FYZIKY |
| --- |
| Název úlohy: 9.10 Nabíhání zdrojů světla |
| Jméno: Třída: Datum: | Podmínky měření: Teplota: Tlak: Vlhkost: |
| Spolupracovali: |  |

Graf závislosti osvětlení na čase

(a) úsporná žárovka 11 W / 230 V

(b) obyčejná žárovka 60 W / 230 V

(c) halogenová žárovka 20 W / 12 V

(d) obyčejná žárovka 25 W / 230 V

(e) úsporná žárovka č. 2

(f) úsporná žárovka č. 3

Souhrnné údaje – přibližná doba náběhu po sepnutí obvodu:

| úsporná žárovka 11 W / 230 V | obyčejná žárovka 60 W / 230 V | halogenová žárovka 20 W / 12 V | obyčejná žárovka 25 W / 230 V | úsporná žárovka č. 2 | úsporná žárovka č. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| asi 76 s | prakticky hned | prakticky hned | prakticky hned | asi 45 s | asi 5 min |

Doplňující otázky:

1) Kde je vhodné používat zdroje s krátkou (dlouhou) dobou náběhu?

2) Kde naopak není vhodné používat zdroje světla s dlouhou dobou náběhu?

3) Jaký vliv má na výsledný průběh napájení střídavým zdrojem?

# Text boxes

(1)	Zdroje s krátkou dobou náběhu jsou obvykle méně hospodárné (kromě halogenových žárovek, jejichž spotřeba je o 20 % až 30 % nižší než standardní žárovky a mají asi dvojnásobnou životnost), mají nižší životnost, a proto je lepší používat je v místech, kde rozsvěcíme na krátkou dobu a nepravidelně (sklep, půda apod.).

Zdroje s delší dobou náběhu jsou obvykle hospodárné (např. úsporné žárovky), mají vyšší životnost, a proto je lepší používat je v místech, kde rozsvěcíme na delší dobu a pravidelně (obývací pokoj, pracovna, laboratoř apod.).

(2)	Vzhledem k (1) není vhodné používat zdroje světla s dlouhou dobou náběhu v místech, kde svítíme krátkou dobu a nepravidelně.

(3)	V důsledku napájení světelného zdroje střídavým napětím (síťové s frekvencí 50 Hz) může docházet k blikání světelného zdroje (např. žárovky). To se projevuje kmitavým průběhem grafu nabíhání zdroje světla – viz např. žárovka 25 W. Vyšší frekvence měření asi kolem 170 Hz je nutná, abychom nezískali graf zkreslený blikáním žárovky.